# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2014 № 1082

г. Полысаево

| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Полысаевского городского округа |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 - ФЗ      «О водоснабжении и водоотведении», уставом  Полысаевского городского округа:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Полысаевского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и на  официальном сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                                   В.П. Зыков

Бондаренко

42552

на

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от 26.06.2014 № 1082

1. Современное состояние инженерной инфраструктуры.

1.1. Водоснабжение.

В настоящее время на территории Полысаевского городского округа имеется централизованное водоснабжение.

В качестве источника водоснабжения для муниципального образования служат воды реки Томи с водозабором в створе с. Крапивино,  построенный для водоснабжения г. Ленинск - Кузнецкий и химзавода.  Водоснабжение   г. Ленинск - Кузнецкий принято по следующей схеме: вода из реки Томи с помощью водозаборных сооружений ковшего типа и насосной станцией I, II, III, IY -го подъёма подаётся на станцию водоподготовки, которая размещается в районе поселка Демьяновка. На водоочистной станции, производительностью 105,5тыс. м3/сут., вода проходит полный цикл очистки, обеззараживается и фторируется. На площадке НФС имеется 3 резервуара чистой воды, ёмкостью 6000м3 и насосная станция Y-го подъёма. Насосы насосной станции Y-го подъёма подают воду в г.Ленинск - Кузнецкий  и транзитом по водоводу Д=1000мм в г Белово. В районе Полысаево к водоводу Д=1000мм имеется врезка Д=400мм до гидроузла №6 для обеспечения водой г.Полысаево. Вторая врезка в водовод Д=1000мм выполнена Д=200мм для обеспечения водой шахты Кузнецкая и прилегающего поселка. На территории гидроузла №6 имеется 3 резервуара  чистой воды, емкостью 6000м3 каждый и насосная станция подкачки.

В Р.Ч.В. предусмотрено хранение неприкосновенного пожарного запаса воды и регулирующего объема. Вода из насосной станции подкачки подаётся  потребителям в сеть г.Полысаево по 2м водоводам Д=400мм. В насосной станции установлено 5 насосов марки 200Д-90, с расходом 200 м3/час и напором 90м. От городского водопровода получают воду и предприятия и все шахты для хоз - питьевых нужд. Общее водопотребление за год составило15389 м3/сутки, в том числе из гидроузла №6 -12563м3/сутки, из второй врезки в водовод Д=1000мм-2826м3/сутки для обеспечения водой шахты Новокузнецкая и прилегающего поселка. Поселок. Красногорский получает воду в количестве 460 м3/сутки через насосную станцию подкачки, оборудованную насосами марки                К-90-35.

Водоснабжение действующих шахт смотри ниже в таблице в разделе проектное решение.

1.2. Водоотведение.

В муниципальном образовании существует централизованная система канализации:  производственная  и хоз - фекальная.

Хозяйственно - фекальная.

Хоз -  бытовые  стоки от  многоэтажной застройки посёлка и промпредприятий поступают на существующие канализационные очистные сооружения, биологической очистки с доочисткой на фильтрах. Проектная производительность КОС  равна 12,2тыс. м3/сут, фактическая производительность КОС составляет 10,8 тыс. м3/сут. Эффект очистки равен 91%.       В состав очистных сооружений входят:

Песколовка-2штуки

двухъярусный первичный отстойник –8 штук

биофильтры-4 секции

вторичный отстойник  -4 штуки

каркасно-засыпные фильтры-4 штуки

контактные резервуары -2штуки

Сброс  очищенных  стоков  осуществляется  в  реку  Мереть.

На очистные сооружения сточные воды от жилой застройки и промпредприятий поступают частично самотёком, частично через насосные станции подкачки. В жилой зоне  существует 2 насосные станции перекачки –КНС № 1-оборудована 2-мя насосами марки ФГ216/24 и одним насосом марки СМ 150 - 125 - 400 и ГНС -оборудована 2-мя насосами марки               СД-450/22,5и одним насосом марки СМ-250-200-400/а. Пропуск сточных вод за 2006год составил 6179,0 м3/сут.

Существующая схема канализации на шахтах:

1) ОАО «СУЭК - Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» имеет собственные очистные сооружения хоз - бытовых стоков. Проектная мощность очистных сооружений 2,7 тыс. м3/сут. Фактически поступает 1тыс. м3/сут. Стоки проходят механическую очистку, биологическую очистку, доочистку на фильтрах и обеззараживаются гипохлоридом натрия.

2) Шахтоучасток «Октябрьская». Сброс хоз - фекальных стоков осуществляется через КНС на очистные сооружения ш. Полысаевская в количестве 274 м3/сут. КНС оборудована насосами СД 160/45 в количестве    3 шт.

3) Шахта Заречная.  Хоз - бытовые сточные воды по договору в количестве 774,9 м3/сут поступают на городские очистные сооружения.

2. Проектная организация территории.

2.1. Водоснабжение.

Нормы на хоз - питьевое  водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют-300л/сут на1человека на I очередь строительства и на расчётный срок 350л/сут на 1 человека для застройки с полным благоустройством, 50 л/сут на 1 человека для существующей одноэтажной застройки. Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз/питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. В соответствии с принятыми санитарными нормами, оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления, расходы воды населением по очередям строительства приведены в таблице №  1. Расход воды на промпредприятиях на производственные нужды взяты по справкам промпредприятий и аналогам и приведены в таблице № 2.

Суточный расход воды на хоз - питьевые нужды населения

на 1- ю очередь строительства

Таблица № 1

| № квартала | Характер застройки квартала | Число жителей (тыс. чел) | Норма водопотребления | Суточный расход воды (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 5 - ти этажная застройка | 0,44 | 300 | 132,0 |
|  | 1 этажная застройка новая | 0,89 | 300 | 267,0 |
|  | 1 этажная застройка существующая | 1,26 | 50 | 63,0 |
|  | Итого: | 2,59 |  | 462,0 |
| 2. | 1 - этажная застройка новая | 0,12 | 300 | 36,0 |
|  | 1 этажная существующая застройка | 1,57 | 50 | 78,5 |
|  | 9 - ти этажная застройка | 0,9 | 300 | 270,0 |
|  | Итого: | 2,59 |  | 384,5 |
| 3. | 1 - этажная существующая застройка | 2,09 | 50 | 104,5 |
| 4. | 1 - этажная застройка новая | 0,09 | 300 | 27,0 |
|  | 1 существующая застройка | 1,54 | 50 | 77,0 |
|  | 2 - 9 ти этажная застройка | 17,98 | 300 | 5394,0 |
|  | Итого | 19,61 |  | 5498,0 |
| 5. | 1 - этажная существующая застройка | 0,55 | 50 | 27,5 |
| 6. | 1 - этажная существующая застройка | 2,44 | 50 | 122,0 |
|  | 1- этажная застройка новая | 0,47 | 300 | 141,0 |
|  | Итого: | 2,91 |  | 290,5 |
| 7. | 1 - этажная существующая застройка | 0,76 | 50 | 38,0 |
| Вне микро Района | 1 - этажная существующая застройка | 0,9 | 50 | 45,0 |
| Итого: по г. Полысаево на 1-ю очередь стр-ва 32,0 6822,5 Итого: с 5% на неучтенные нужды 7164,0 |

Суточный расход воды на хоз - питьевые нужды населения

на расчетный срок

Таблица № 2

| № квартала Характер застройки квартала Число жителей (тыс. чел) Норма водопотребления Суточный расход воды (м3/сут.) 1 5 - ти этажная застройка 1,36 350 476,0 1 - этажная застройка новая 0,8 350 280,0 1 - этажная застройка существующая 1,14 50 57,0 Итого: 3,3 813,0 2 1 - этажная застройка новая 0,11 350 385,0 1 - этажная существующая застройка 1,4 50 70,0 | 9 - ти этажная застройка 0,82 350 287,0 Итого: 2,33 742,0 3 1 - этажная существующая застройка 0,13 50 65,0 1 - этажная застройка новая 1,88 350 94,0 Итого: 2,01 159,0 4 1- этажная застройка новая 0,08 350 28,0 1 существующая застройка 1,38 | 50 69,0 2 - 9 ти этажная застройка 20,85 350 7297,5 Итого: 22,31 7394,5 5 1 - этажная существующая застройка 0,49 50 24,5 1- этажная застройка новая 0,04 350 14,0 Итого: 0,53 38,5 6 1 - этажная существующая застройка 2,19 50 109,5 1 - этажная застройка новая 0,64 350 224,0 Итого: 2,83 333,5 7 1 - этажная существующая застройка 0,69 50 34,5 Итого: по г. Полысаево на расчетный срок 34,0 9515,0 Итого: с 5% на неучтенные нужды 9991,0 |
| --- | --- | --- |

### Расход   воды  на  противопожарные  нужды.

По существующим нормам и правилам СниПа 2.04.02-84 п.5 расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается на I  очередь и расчетный срок- 2 по 25л/сек на один пожар.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему зданию- на 1-ю очередь и на расчетный срок - клубу на1500 мест из расчета 2струи по 5 л/сек на пожарные краны и 30л/сек на спринклеры и 15л/сек на дренчеры (действие в течение 1часа)

Общий секундный расход воды на пожаротушение составит   50+55=105 л/сек.

Время тушения пожара 3 часа. Общий суточный расход составит                810 (м3/сут.).

Пожарный запас воды хранится в существующих Р.Ч.В (резервуарах чистой воды), емкостью 6000м3, 3 шт. на площадке гидроузла № 6. Пожарный запас воды на шахтах хранится в отдельном резервуаре, ёмкостью 1000 м3 системы производственного водоснабжения.

Суточный расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

| №№ п/п | Наименование поливаемых площадей | Нор ма расхода воды на 1поливку (л/м2) | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во (га) | Расход (м3/ сут.) | Кол-во (га) | Расход (м3/ сут.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Механизированная мойка усовершенствованных покрытый | 1,3 | 114,0 | 1482,0 | 175,0 | 1346,0 |
| 2. | Полив зелёных насаждений микрорайонного значения | 3,0 | 28,8 | 864,0 | 31,0 | 930,0 |
| 3. | Полив спортивной зоны | 3,0 | 28,5 | 855,0 | 35,0 | 1050,0 |
| 4. | Полив зеленых насаждений парков, скверов и бульваров | 3,0 | 35,2 | 1056,0 | 68,3 | 2049,0 |
| 5. | Полив приусадебных участков | 5,0 | 73,0 | 3650,0 | 62,0 | 3100,0 |

Итого:                                                                                7907,0                 8475,0

Итого из горводопровода:                                               864,0	930,0

*Остальные воды полива предусмотрены из реки и озер

Расход воды хоз - питьевого качества на промпредприятиях

| № п/п | Наименование предприятий | Количество работающих | Расход воды,м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оче редь | Расчёт ный срок | I очередь | Расчёт ный срок |
| 1. | ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Шахта Полысаевская» | 1710 | 1800 | 1014,47 | 1100,0 |
| 2. | ЗАО Шахта «Заречная» | 1201 | 1200 | 778,36 | 778,0 |
| 3. | Шахтоучасток «Октябрьский» | 1391 | 1400 | 419,63 | 420,0 |
| 4. | ООО «Шахта Сибирская» | 120 | 1600 | 2704,0 | 3250,0 |
| 5. | ООО «СТК - Кузбасс» | 320 | 350 | 8,0 | 8,75 |
| 6. | Обогатительная фабрика | _ | 300 |  | 48,5 |
| 7. | Пищевая промышленность | 360 | 400 | 9,0 | 10,0 |
| 8. | Производство строительных материалов | 200 | 300 | 5,0 | 7,5 |
| 9. | Строительные организации | 428 | 500 | 10,7 | 12,5 |
| 10. | Частные малые предприятия | 650 | 200 | 16,25 | 5,0 |
| 11. | Предприятия и организации транспорта и связи | 195 | 300 | 5,0 | 7,5 |
| 12. | Резерв | _ | 1500 |  | 37,5 |
| Итого из горводопровода: 4976,0 5691,0 |

# Расход воды на производственные нужды промпредприятий

| № п/п | Наименование предприятий | Расход воды м3/сут. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчёт ный срок |  |
| 1. | ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахта «Полысаевская» | 1408 | 1690,0 | Водозабор технической воды на р. Иня 1500 м3/сут. |
| 2. | ЗАО Шахта «Заречная» | 461,0 | 553,0 | Шахтный водоотлив |
| 3. | Шахтоучасток «Октябрьский» | 711,0 | 853,0 | Шахтный водоотлив |
| 4. | ООО «Шахта Сибирская» | 1482,0 | 1780,0 | Шахтный водоотлив |
| 5. | ООО «СТК –Кузбасс» | 100,0 | 120,0 | Городской водопровод |
| 6. | Пищевая промышленность | 1000,0 | 1200,0 | Городской водопровод |
| 7. | Подпитка теплосети | 2184,0 | 3000,0 | Городской водопровод |
| 8. | Резерв |  | 1000,0 | Городской водопровод |
| Итого: 7696,0 10569,0 Итого из горводопровода: 3624,0 5693,0 |

# Общие расходы воды   в Полысаевском городском округе

| № п/п | Наименование водопотребления | Расход воды в м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 7164,0 | 9991,0 | из горводопровода |
| 2. | Хозяйственно-питьевые нужды промпредприятий | 4976,0 | 5691,0 | из горводопровода |
|  | Производственные нужды промпредприятий | 4062,0 | 4876,0 | шахтный водоотлив |
|  |  | 3624,0 | 5693,0 | из гор водопровода |
| 3. | Пожарные расходы | 810,0 | 810,0 | вРЧВ, емкостью 6000м3 |
| 4. | Поливочные расходы, в том числе из горводопровода | 7907,0 864,0 | 8475,0 930,0 |  |
|  | Итого: Итого из горводопровода: | 28543,0 16628,0 | 35536,0 22305,0 |  |

Система и схема водоснабжения.

Схема водоснабжения г. Полысаево остается существующей. 	Источником водоснабжения является Томский водовод Д=1000мм.

Анализ проверки существующей насосной станции показал: установленные насосы марки 200Д-90, с расходом 200 м3/час и напором 90м. в количестве 3рабочих и 2резервных достаточны только на 1ю очередь развития. На расчетный срок необходимо установить ещё один насос той же марки, а также переложить существующие подающие водоводы на гидроузел № 6 2Д=400мм на 2Д=500мм.

Кольцевая сеть города будет развиваться по мере строительства жилой застройки.

Для создания кольцевого водопровода в посёлке шахты « Кузнецкая» (м-н-6) и посёлка Красногорский (м-н-7) в проекте предлагается построить водопровод Д=200мм от кольцевой сети м-на1.

Подача воды в п. Красногорский сохраняется через ВНС.(водопроводная насосная станция подкачки). Подача воды на шахты сохраняется существующая.

Водопроводные сети города.

Водопроводы основных колец трассированы по микрорайонным дорогам, с сохранением существующих и ранее запроектированных водопроводных сетей.

Водопроводы запроектированы из полиэтиленовых труб д-100÷300мм.

Для тушения  пожара на кольцевой водопроводной сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м.  Промпредприятия получают воду питьевого качества непосредственно от городской сети. 	Существующая одноэтажная застройка снабжается водой из   водозаборных колонок,  радиусом действия 100 м.

Проектируемые одноэтажные дома оборудованы водопроводом, канализацией, теплоснабжением и снабжаются водой централизованно из кольцевой сети.

Стоимость строительства водопроводных сетей на 1-ю очередь строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во м. | Стоимость в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Едини цы | общая |
| 1. | Строительство водопровода Д=150мм. из пластмассовых труб | к.м. | 17,0 | 50,0 | 3550,0 |
| 2. | Строительство водопровода Д=200мм. из пластмассовых труб | к.м. | 3,5 | 62,0 | 217,0 |
| 3. | Строительство водопровода Д=250мм. из пластмассовых труб | к.м. | 2,0 | 100,0 | 200,0 |
| 4. | Строительство водопровода Д=300 мм. из пластмассовых труб | к. м. | 5,0 | 115,0 | 575,0 |

Итого   в ценах 1984 г.                                                                4,542   млн. руб.                                                                                                                                      Итого с К=55,81 в ценах 2006 г.                                                 253,5 млн. руб.

2.2. Водоотведение.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиПу 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Суточный расход бытовых сточных вод по микрорайонам и по очередям строительства приведен в таблице №  3.

Существующая схема канализации сохраняется. Сточные воды от населения и объектов соц.культ.быта по самотечно - напорным коллекторам через насосные станции подкачки  поступают на  ГНС и далее по 3 напорным коллекторам Д=350мм на городские очистные сооружения. Сюда же подаются хоз - фекальные стоки от шахты Заречная. Для развития города на I очередь строительства запроектировано 5 насосных станций подкачки КНС №2, №3, №4, №5, №6 и 3-х насосных станций подкачки КНС № 7, № 8 и № 9 на расчётный срок.

Характеристики насосных станций представлены в таблице № 5. 	Проверка пропускной способности существующих КНС№1 и ГНС и городских КОС показала, что их мощности достаточно для развития города на I очередь и расчётный срок. Канализация существующей застройки п. Красногорский (м-н 7) осуществляется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом в приёмный резервуар существующей ГНС.

Схема канализации шахты сохраняется. Существующая мощность очистных сооружений шахты Полысаевская достаточна для приёма стоков шахт Полысаевская, Октябрьская и Новокузнецкая, ш. Заречная отводит стоки на ГНС. Для подачи стоков от шахты Сибирская до шахты Полысаевская запроектирована КНС с последующей передачей стоков на очистные сооружения ш. Полысаевская.

Суточный расход сточных вод  от населения на 1ю очередь строительства

Таблица № 3

| № квартала | Характер застройки квартала | Число жителей (тыс. чел) | Норма водоотведения | Суточный расход стоков (м3/ сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 5 - ти этажная застройка | 0,44 | 300 | 132,0 |
|  | 1 - этажная застройка новая | 0,89 | 300 | 267,0 |
|  | 1 - этажная застройка существующая | 1,26 | 25 | 31,5 |
|  | Итого: | 2,59 |  | 430,5 |
| 2. | 1 - этажная застройка новая | 0,12 | 300 | 36,0 |
|  | 1 - этажная существующая застройка | 1,57 | 25 | 39,25 |
|  | 9 - ти этажная застройка | 0,9 | 300 | 270,0 |
|  | Итого: | 2,59 |  | 345,25 |
| 3. | 1 - этажная существующая застройка | 2,09 | 25 | 52,25 |
| 4. | 1 - этажная застройка новая | 0,09 | 300 | 27,0 |
|  | 1 существующая застройка | 1,54 | 25 | 38,5 |
|  | 2 - 9 ти этажная застройка | 17,98 | 300 | 5394,0 |
|  | Итого: | 19,61 |  | 5459,5 |
| 5. | 1 этажная существующая застройка | 0,55 | 25 | 13,75 |
| 6. | 1 - этажная существующая застройка | 2,44 | 25 | 61,0 |
|  | 1 - этажная застройка новая | 0,47 | 300 | 141,0 |
|  | Итого: | 2,91 |  | 202,0 |
| 7. | 1 этажная существующая застройка | 0,76 | 25 | 19,0 |
| вне мик ро рай она | 1 этажная существующая застройка | 0,9 | 25 | 22,5 |
| Итого по г. Полысаево на 1-ю очередь стр-ва: 32,0 6544,75 Итого с 5% на неучтенные нужды 6872,0 |

Суточный расход сточных вод  от населения на  расчетный срок

| № квартала Характер застройки квартала | Число жителей (тыс. чел.) Норма водоотведения Суточный расход стоков (м3/сут.) 1 2 3 4 5 1. 5-ти этажная застройка 1,36 350 476,0 1 - этажная застройка новая 0,8 350 280,0 1 - этажная застройка существующая 1,14 25 28,5 Итого: 3,3 784,5 2. 1 - этажная застройка новая 0,11 350 385,0 1 - этажная существующая застройка 1,4 25 35,0 9 - ти этажная застройка 0,82 350 287,0 | Итого: 2,33 707,0 3. 1 - этажная существующая застройка 0,13 25 32,5 1- этажная застройка новая 1,88 350 94,0 Итого: 2,01 126,5 4. 1- этажная застройка новая 0,08 350 28,0 1 существующая застройка 1,38 25 34,5 2-9 ти этажная застройка 20,85 350 7297,5 Итого: 22,31 7360,0 5. 1 этажная существующая застройка 0,49 25 12,25 1 - этажная застройка новая 0,04 350 14,0 Итого: 0,53 26,25 6. 1 - этажная существующая застройка 2,19 25 54,75 1- этажная застройка новая 0,64 350 224,0 Итого: 2,83 278,75 7. 1 - этажная существующая застройка 0,69 25 17,25 Итого по г. Полысаево на расчетный срок 34,0 9300,25 Итого с 5% на неучтенные нужды 9765,0 |
| --- | --- | --- |

Расход сточных вод  на промпредприятиях

| № п/п | Наименование предприятий | Количество работающих | Расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Рас Чёт ный срок | I очередь | Расчёт ный срок |
| 1. | ОАО шахта « Полысаевская» на собственные очистные сооружения. произв.2,7тыс м3/сут. | 1710 | 1800 | 726,0 | 871,2 |
| 2. | ЗАО шахта «Заречная» на городские очистные сооружения | 1201 | 1200 | 774,9 | 770,0 |
| 3. | шахтоучасток «Октябрьский» на очистные сооружения шахты «Полысаевская» | 1391 | 1400 | 274,0 | 300,0 |
| 4. | Шахта «Сибирская» на очистные сооружения | 120 | 1600 | 100,0 | 1500,0 |
| 5. | ООО «СТК -Кузбасс» | 320 | 350 | 18,0 | 21,6 |
| 6. | Обогатительная фабрика «Спутник» | _ | 300 |  | 148,5 |
| 7. | Пищевая промышленность | 360 | 400 | 29,0 | 34,8 |
| 8. | Производство строительных материалов | 200 | 300 | 15,0 | 18,0 |
| 9. | Строительные организации | 428 | 500 | 10,7 | 12,5 |
| 10. | Частные малые предприятия | 650 | 200 | 16,25 | 19,5 |
| 11. | Предприятия и организации транспорта и связи | 195 | 300 | 5,0 | 7,5 |
| 12. | Резерв | _ | 1500 |  | 37,5 |
| Итого: Итого: на городские КОС 884,0 1088,0 |

# Общие расходы сточных вод  по   г. Полысаево

| №п/п | Наименование водоотведения | Расход стоков в м3/сут. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1я очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Хозяйственно - бытовые стоки от населения | 6872,0 | 9765,0 | в городскую канализацию |
| 2. | Стоки от промпредприятий | 884,0 | 1088,0 | в городскую канализа цию |
| 3. | Производственные стоки от промпредприятий на собственные очистные сооружения | 1100,0 | 2700,0 | КОС шахты Полысаевская |

Итого:                                                                       8856,0                    13553,0

Итого  на городские очистные сооружения:       7756,0                    10853,0

Характеристика проектируемых насосных станций

Таблица  № 5

| № п/п | Производительность, м3/час | Напор, м. | Глубина подводящего коллектора,м | Типовой проект | Установленные насосы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КНС № 2 | 20,0 | 10,0 | 5,5 | 902-1-133.88 | ЦМК-16-27 |
| КНС № 3 | 100,0 | 20,0 | 5,5 | 902-1-146.1.88 | СМ1100-65-200/4 |
| КНС № 4 | 130,0 | 20,0 | 5,5 | 902-1-146.1.88 | СМ1100-65-200/2 |
| КНС №5 | 25,0 | 20,0 | 5,5 | 902-1-136.88 | СМ1100-65-250/4 |
| КНС №6 | 15,0 | 12,0 | 5,5 | 902-1-133.88 | ЦМК-16-27 |
| КНС № 7 | 10,0 | 30,0 | 5,5 | 902-1-133.88 | ЦМК-16-27 |
| КНС № 8 | 1,5 | 45,0 | 3,0 | Колодец Д=1,5м | Погружной насос Grundfos |
| КНС № 9 | 35,0 | 30,0 | 5,5 | 902-1-136.88 | СМ1100-65-200/4 |
| КНС № (сущ.) | 400,0 |  |  |  | СМ150-125-400 ФГ216/24-2 шт. |
| ГНС (сущ.) | 900,0 |  |  |  | СД450/22,5-2шт. СМ-250-200-400 |

Стоимость строительства сетей по канализации

на 1-ю очередь строительства

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во м. | Стоимость в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы | общая |
| 1. | Строительство КНС- по т.пр.902-1-146.1.88 | шт. | 2 | 105,4 | 210,8 |
| 2. | Строительство КНС- по т.пр.902-1-133.88 | шт. | 2 | 10,0 | 20,0 |
| 3. | Строительство КНС- по т.пр.902-1-136.88 | шт. | 2 | 52,5 | 105,0 |
| 4. | Строительство самотечной канализации Д=150,200мм. из пластмассовых труб | км. | 6,3 | 106,0 | 275,6 |
| 5. | Строительство самотечной канализации Д=300мм. из пластмассовых труб | км | 1,4 | 110,0 | 341,0 |
| 6. | Строительство напорной канализации 2Д=80-100мм. из пластмассовых труб | км | 4,7 | 65,0 | 305,5 |
| 7. | Строительство напорной канализации 2Д=150,200мм. из пластмассовых труб | км | 3,3 | 70,0 | 231,0 |

Итого   в ценах 2001 г.                                                                    1,49 млн. руб.

Итого с К=55,81 в ценах 2006 г.                                                     83,1 млн. руб.

3. Инженерная подготовка территории

Характерной особенностью является раздробленность застройки. 	Основная центральная  часть расположена на водоразделе р. Иня и реки Мереть. Относительная разность отметок от поверхности площадок до уреза воды на р. Иня и р. Мереть достигает 80 - 96м. Вследствие чего площадка не подвергается затоплению паводковыми водами указанных рек. На водоразделе прослеживаются вершины ряда логов, вдоль которых также расположена существующая и проектируемая застройка.  Это учитывается при решении системы инженерной подготовки и разбивки на бассейны поверхностного стока. Непосредственно территория  проектирования не подвержена оврагообразованиям, карстовым и наледным явлениям.

В геоморфологическом отношении г. Полысаево расположен в пределах водораздела, образованного реками Иней и Меретью, и, частично, занимает надпойменные террасовые участки правобережья р. Ини.

Согласно инженерно-геологического отчета, выполненного трестом  КузбассТИСИЗ в 1993 г., шифр 7960 в геологическом строении территории принимают участие верхнепермские отложения осадочного комплекса (песчаники, аргиллиты, алевролиты, угли), перекрытые чехлом рыхлых четвертичных образований мощностью до 70 м.

Общая мощность верхнепермских отложений 2200 м.

Подземные воды в пределах г.Полысаево представлены двумя водоносными комплексами. Это водоносный комплекс рыхлых четвертичных отложений и водоносный комплекс континентальных песчано-глинистых отложений кольчугинской серии.

Река Иня и ее притоки оказывают исключительно большое влияние на гидрогелогические условия района. Грунты, слагающие пойму и припойменные участки (террасы), характеризуются повышенной водообильностью и удельным дебитом. Грунты, слагающие водораздельные пространства за пределами влияния р. Ини, обладают сравнительно невысокой водообильностью.

На территории г.Полысаево идет процесс подтопления.

Для защиты территории города от подтопления проектом предусмотрено устройство дренажно-ливневой сети.

В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

- Вертикальная  планировка.

- Водостоки и защита территории от подтопления.

- Очистка поверхностного стока.  Расчёт очистных сооружений.

- Охрана окружающей среды.

Технико - экономические обоснования по инженерной защите от подтопления грунтовыми водами  г. Полысаево выполнено трестом  КузбассТИСИЗ в 1990г., шифр 6943.

Стоимость защиты города от подтопления грунтовыми водами составляет 13,97 млн.руб.

3.1.1. Водостоки и защита территории от подтопления

В настоящем проекте намечена схема ливневой канализации и очистки поверхностного стока. Территория посёлка разбита на двенадцать бассейнов стока. С каждого бассейна стока поверхностный сток самотёком поступает в существующие открытые водостоки: р. Иня, р. Мереть. Перед сбросом в водоёмы поверхностный сток в распределительной камере разделяется на загрязнённый и условно чистый. Загрязнённая часть стока поступает на очистные сооружения, а остальная часть стока - в прилегающие реки.

Намеченная схема водосточной сети позволит вести строительство водостоков поэтапно в сравнительно короткие сроки в зависимости от имеющихся средств.

Для понижения уровня грунтовых вод до нормативных значений в проекте предусмотрено строительство дренажной сети по проекту, выполненному трестом КузбассТИСИЗ в 1990г., шифр 6943.

На внутримикрорайонных территориях понижение уровня грунтовых вод может быть достигнуто за счёт строительства кольцевых дренажей вокруг существующих зданий и пластовых дренажей под строящимися.

Закрытые водостоки предусмотрены из железобетонных раструбных труб. На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить диаметры труб.

Стоимости строительства дренажно-ливневой сети приняты по ценам, подсчитанным в сметах на рабочее проектирование дренажно-ливневой сети в г. Новосибирске с учётом района строительства. Большие стоимости работ объясняются тем, что в посёлке не было проведено мероприятий по инженерной подготовке.

3.1.2. Очистка  поверхностного  стока

Расчёт очистных  сооружений

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и СН 496-77 «Временной инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод» в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоёмы. Очистные сооружения приняты закрытого типа для стабилизации температурного режима. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов.

Задержка плавающего мусора производится съёмными мусороулавливающими решётками. Удаление маслонефтепродуктов из маслосборного лотка предусмотрено путём слива в промежуточный отстойный колодец, из которого вода после отстоя сливается в смежный колодец. Удаление маслонефтепродуктов производится путём откачки в автоцистерны.

Очистка отстойника от взвешенных частиц предусмотрена после откачки воды из отстойника. Откачка жидкой части взвеси производится илососами, удаление твёрдой части отстоя предусмотрена в автосамосвалы.

Твёрдый осадок и плавающий мусор отвозят на свалку, жидкую часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.

Определим расходы дождевых вод, поступающих на очистные сооружения по формулам, приведённым в СН 496-77.

Расход дождевых вод определяется по формуле:

Q=qуд·F·К2,    где

qуд – удельный расход дождевых вод, л/с с 1га, определяемый в зависимости от площади стока по прил. 2;

F – площадь стока в га;

К2 – коэффициент, учитывающий изменение удельного расхода в зависимости от среднего уклона коллектора (табл. 8).

Расходы загрязнённой части поверхностного стока и основные габаритные размеры очистных сооружений приведены в таблице № 8.1-2.

Определим также среднегодовые объёмы дождевого и талого стоков, поступающих на очистные сооружения.

Среднегодовые объёмы дождевых вод определяются по формуле:

Wд=2,5·Нж·К3·F,   где

Нж=450мм – среднегодовое количество дождевых осадков;

К3=0,75 – коэффициент, учитывающий объём дождевых вод, направляемых на очистные сооружения (табл.9).

Среднегодовое количество талых вод, поступающих на очистные сооружения, определяется по формуле:

Wт=8·Нвс·К4·F,   где

Нвс=148мм – средний слой весеннего стока;

К4=0,69 – коэффициент, учитывающий объём талых вод, направляемых на очистное сооружение (табл. 10).

Среднегодовое количество моечных вод определяется по формуле:

Wм=1,2Wм`, где

Wм` - количество воды, затрачиваемой в год на поливку и мойку 1м2 дорог и тротуаров. Для приблизительных, предварительных расчётов объём моечных вод принят 200м3 с 1га.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого, талого стоков и моечных вод приведены в таблице.

На территориях рекреационно-оздоровительных учреждений необходимо устройство локальных очистных сооружений загрязненного поверхностного стока с мест открытых организованных автостоянок.

Определение среднегодовых объёмов дождевого, талого стоков и

моечных вод, поступающих на очистные сооружения

| № отстой ника | Площадь бассейна стока, га. | Объём дождевого стока, тыс. м3. | Объём талого стока, тыс. м3. | Объём моечных вод, тыс. м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 225 | 189,8 | 183,8 | 54,0 |
| 2. | 100 | 84,0 | 81,6 | 24,0 |
| 3. | 172 | 145,1 | 140,5 | 41,2 |
| 4. | 65 | 54,8 | 53,1 | 15,6 |
| 5. | 100 | 84,0 | 81,6 | 24,0 |
| 6. | 32 | 26,9 | 26,1 | 7,6 |
| 7. | 16 | 13,5 | 13,0 | 3,8 |
| 8. | 75 | 63,2 | 61,2 | 18,0 |
| 9. | 64 | 53,9 | 52,2 | 15,3 |
| 10. | 335 | 282,6 | 273,6 | 80,4 |
| 11. | 250 | 210,9 | 204,2 | 60,0 |
| 12. | 100 | 84,0 | 81,6 | 24,0 |
| Итого: | 1534.0 | 1292,7 | 1252,5 | 367,9 |

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Принятые размеры очистных сооружений обеспечивают выпадение минеральных частиц диаметром 0,03мм с гидравлической крупностью Ио=0,4мм/с, а длина сооружения обеспечивает всплытие нефтепродуктов с крупностью частиц  100 – 120 мкм.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых размеров и объёмов.

3.1.3.  Охрана окружающей среды

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в посёлке. Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение рек.

Объёмы загрязнений, поступающих и задержанных на очистных сооружениях за год, приведены в таблицах.

# Расчёт годового объёма и веса загрязнений,

# поступающих на очистные сооружения

| Вид загрязнений | Годовое ко личество поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения, тыс. м3. | Средние концентра ции загряз нений в по верхност ном стоке, кг/м3. | Объёмный вес загрязне ний, кг/м3. | Годовой объём загрязнений, тыс. м3. | Годовой вес загрязнений, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1292,7 | 2,26 | 1500 | 1,94 | 2922,0 |
| Нефтепродукты | 1292,7 | 0,0006 | 900 | 0,00086 | 0,775 |

Количество загрязнений,

задержанных очистными сооружениями за год

| Вид загрязнений. | 1 ступень очистки, т. | 2 ступень очистки, т. | Всего, т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1402,5 | 1443,4 | 2845,9 |
| Нефтепродукты | 0,372 | 0,382 | 0,754 |

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Опыт проектирования аналогичных очистных сооружений показывает, что принятая система очистки обеспечивает эффект очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 95%. Остаточное содержание взвешенных веществ на выходе из отстойника составляет 4,15мг/л, нефтепродуктов – 0,05мг/л, т.е. принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до ПДК рыбохозяйственного водоёма.

Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определён на рабочих стадиях проектирования.

Расчёт параметров отстойников

| Номер отстойника | Площадь бассейна стока, га. | Удель ный рас ход дождевых вод л/с с 1га. | Коэффи циент, учитывающий измене ние удельного расхода | Расчёт ный рас ход до ждевых вод, л/с. | Расчётные параметры отстойников | Размеры площадки очистных сооруже ний м2. | Стоимость очистного сооружения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Глубина проточной части, м. | Глубина проточной и осадоч ной частей м. | Полная глубина сооружения, м. | Количе ство секций отстой ника шири ной 6 м. шт. | Общая длина сооружения, м. |  |  |
|  | F | qуд | к2 | Qр | hпр | Н1= hпр+ hос | Н | В | L | А×Б |  |
| 1. | 225 | 2,1 | 1,95 | 921,4 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 9 | 256,0 | 256×40 | 1620,0 |
| 2. | 100 | 2,5 | 1,95 | 487,5 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 5 | 156,0 | 156×40 | 1050,0 |
| 3. | 172 | 2,4 | 1,95 | 804,6 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 8 | 206,0 | 206×40 | 1400,0 |
| 4. | 65 | 2,6 | 1,95 | 329,5 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 3 | 106,0 | 106×40 | 620,0 |
| 5. | 100 | 2,5 | 1,95 | 487,5 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 5 | 156,0 | 156×40 | 1050,0 |
| 6. | 32 | 2,6 | 1,95 | 162,2 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 2 | 56,0 | 56×40 | 420,0 |
| 7. | 16 | 3,5 | 1,20 | 67,2 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 1 | 56,0 | 56×40 | 170,0 |
| 8. | 75 | 2,9 | 1,52 | 330,6 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 3 | 106,0 | 106×40 | 620,0 |
| 9. | 64 | 2,9 | 1,52 | 282,1 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 3 | 106,0 | 106×40 | 620,0 |
| 10. | 335 | 1,9 | 1,52 | 967,5 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 10 | 256,0 | 256×40 | 1800,0 |
| 11. | 250 | 2,1 | 1,38 | 724.5 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 7 | 206,0 | 206×40 | 1300,0 |
| 12. | 100 | 2,5 | 1,19 | 297.5 | 2,0 | 2,58 | 3,63 | 3 | 106,0 | 106×40 | 620,0 |

Ведомость ориентировочных объёмов и стоимостей работ по инженерной подготовке территории

| №№ п/п | Наименование | Единица измере ния | Расчётный срок | В том числе на I очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количес тво | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс.руб. | Количество | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, тыс. руб. |
| 1. | Строительство ливневой сети: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=1500мм | пм | 3525,0 | 300,0 | 1057,5 | 3525,0 | 300,0 | 1057,5 |
|  | Д=1200мм | пм | 1555,0 | 240,0 | 373,2 | 1555,0 | 240,0 | 373,2 |
|  | Д=1000мм | пм | 1200,0 | 200,0 | 240,0 | 1200,0 | 200,0 | 240,0 |
|  | Д=800мм | пм | 6940,0 | 160,0 | 1110,4 | 6940,0 | 160,0 | 1110,4 |
|  | Д=500мм | пм | 25230,0 | 100,0 | 2523,0 | 25110,0 | 100,0 | 2511,0 |
|  | Всего: | пм | 38450,0 |  | 5304,1 | 38330,0 |  | 5292,1 |
| 2. | Строительство сети открытых водостоков | пм | 48120,0 | 35,0 | 1684.2 | 45450,0 | 35,0 | 1590,7 |
| 3. | Защита города от подтопления по проекту, выполненному КузбассТИСИЗ, шифр 6943 |  |  |  | 13970,0 |  |  | 13970,0 |
| 4. | Строительство очистных сооружений | площадок/ секций | 12/59 | см. таблицу | 11290,0 | 12/54 |  | 10390,0 |
|  | Итого в ценах 1984 года: |  |  |  | 32248,3 |  |  | 31242,8 |
|  | Итого в ценах 2007 года: |  |  |  | 1799777,6 |  |  | 1743660,6 |

4. Санитарная очистка территории

В настоящее время система сбора твердых бытовых отходов в городе Полысаево от многоэтажных домов планово-регулярная, от частных домов – контейнерная. Плановой очисткой охвачено 100% улиц.

Твердые бытовые отходы специальной техникой вывозятся на существующий полигон ТБО, расположенный  на северо-западе общей площадью 17, 786 га.

Складирование ТБО производится на согласованном земельном отводе. Проектом полигона предусмотрено выполнение следующих видов работ

прием ТБО;

складирование;

уплотнение;

изоляция.

Площадь по проекту составляет 3,22 га, площадь заполняемого участка 1,88 га, расчетная вместимость – 101,27  тыс./м3.

В дальнейшем планируется создание мини-завода в районе существующей свалки по сортировке и переработке ТБО.

По всему периметру полигона имеется обваловка. Для удаления фильтрата устроена дренажная система.

На территории полигона не допускается сжигание ТБО и принимаются меры по недопустимости возгорания ТБО.

В хозяйственной зоне устроено помещение производственно-бытового здания для персонала, площадка стоянки техники, пожарный резервуар, дезинфицирующая ванна на выезде с полигона.

ТБО доставляются мусоровозами 6 раз в неделю. Запрещен ввоз на полигон отходов, пригодных к использованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, радиоактивных, биологически опасных, токсичных отходов.

Участки складирования ТБО разделены на рабочие карты, шириной 4 м и длиной 10м. Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой 0,5 м. Уплотнение предусматривается тяжелыми бульдозерами до плотности 670-800 кг/м3. Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта или шлака высотой 0,25 м.

На полигон ТБО принимаются уличный смет, отходы от населения, торгово-закупочных предприятий, предприятий общепита, культурно-образовательных и других организаций и учреждений города.

В процессе деятельности предприятий ежегодно образуется промышленных отходов:

породы - 195 тыс.т,

шлака – 16 тыс. т.

шлама - 217 тыс.т.

В районе р. Иня действует породный отвал, который эксплуатируется согласно проекта.

Под золошлаковый полигон произведен отвод земельного участка площадью 13 га в районе лога «Полысаевская листвяжка».

Фактические объемы накопления ТБО и мусора в год  по данным администрации города Полысаево составляют всего  58809 м3 (15824 т/год), 	в том числе:

от благоустроенного фонда – 27035 м3;

от неблагоустроенного жилого фонда – 7211 м3;

мусор с дворовой асфальтовой площадки – 955 м3;

мусор с дворовой грунтовой площадки  - 30608 м3.

Проектом предлагается следующая схема санитарной очистки города:

1. Очистка города от твердых бытовых отходов по планово-регулярной системе. Контейнеры емкостью 0,55, 0,6, 0,75 м3.

Годовое количество отходов

Таблица № 2.1.7.1.

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | 1 очере дь | Расчет ный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т. | 300 кг на 1 чел/год | 9,6 | 10,2 |
| Жидкие нечистоты, т. куб. м. | 2 куб.м на 1 чел/год | 25,36 | 22,22 |
| Смет с улиц, тыс. т. | 5 кг с 1 кв.м | 6,4 | 7,8 |

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на полигон ТБО.

Уличный смет и строительный мусор будут использоваться в качестве изолирующего слоя.

Площадь полигона посчитана из нормы 0,04 га на 1 тыс.тонн мусора и составляет на 1 очередь – 6,5 га, на расчетный срок – 7,5 га.

Вместимость  существующей свалки явно не достаточна на перспективу, поэтому необходимо или расширение существующей свалки, либо проектирование новой площадки для складирования ТБО.

Для захоронения трупов павших домашних животных необходимо предусмотреть в составе полигона  скотомогильник.

После завершения эксплуатации полигона будут должны быть выполнены работы по рекультивации земель.

Мониторинг окружающей среды в районе существующего полигона ведется центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Полысаево согласно заключенному договору.

Контроль ведется по таким параметрам, как состояние почв, подземных вод и атмосферного воздуха. Почва исследуется на радиологические, паразитологические, санитарно - бактериологические показатели, а также на токсичные элементы и наличие тяжелых металлов, нитратов. Подземные воды исследуются на радиологические, санитарные и бактериологические показатели.

Нормативная санитарно - защитная зона полигона ТБО 1000 м.

Расположение полигона ТБО показано на опорном плане. 	Перспективное расширение территории полигона на основном чертеже.

- Очистка неканализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собирать в водонепронецаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на сливную станцию КОС.

Проектом рекомендуется к использованию установки, разработанные ЦНИИЭП инженерного оборудования – биотуалеты, которые предназначены для обработки фекалий от отдельно стоящих зданий и домов. Производительность установки 0,5 – 1,0 куб.м/сут.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы сдаются в специализированные организации, имеющие лицензии, согласно заключенных договоров.

Места временного складирования промышленных отходов – на отведенных площадках, в емкостях, в контейнерах на производственных базах и объектах.

- Основные технико-экономические показатели

Проектный баланс территории города

Таблица 3.1

| № п/п. | Территории |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % к итогу | м2 /чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Селитебные территории |  |  |  |
| 1. | Кварталы жилой застройки | 676,5 | 10,4 | 198 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1-этажной усадебной | 549,0 | 8,4 | 161 |
|  | 2-3 этажной | 78,3 | 1,2 | 23 |
|  | 5-9 этажной | 49,2 | 0,8 | 14 |
| 2. | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 65,8 | 1,0 | 19 |
| 3. | Зеленные насаждения общего пользования | 58,5 | 0,9 | 17 |
| 4. | Улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки | 335,2 | 5,2 | 99 |
| 5. | Участки спортивных сооружений, стадионы | 36,0 | 0,6 | 11 |
| 6. | Резервные территории под жилищное строительство и учреждения обслуживания | 95,0 | 1,4 | 28 |
| 7. | Прочие территории (промышленные предприятия, коммунально-складские объекты, неиспользуемые, неудобные) | 333,0 | 5,1 | 98 |
|  | Итого по разделу А: | 1600,0 | 24,6 | 470 |
|  | Б. Внеселитебные территории |  |  |  |
| 8. | Промышленные и коммунально-складские | 496,6 | 7,6 |  |

Окончание таблицы 3.1.

| 9. | Улицы, дороги, проезды | 114,5 | 1,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Водные пространства | 19,5 | 0,3 |  |
| 11. | Сельскохозяйственные угодья | 1105,0 | 17,0 |  |
| 12. | Лесопарки, садовые участки | 595,0 | 9,2 |  |
| 13. | Рекреационные территории | 450,0 | 7,0 |  |
| 14. | Кладбище (3 шт) | 29.9 | 0,1 |  |
| 15. | Прочие территории (подработанные земли, отстойники, свалки, резервные) | 2083.3 | 32,4 |  |
|  | Итого по разделу Б: | 4893,8 | 75,4 |  |
|  | Всего в городской черте: | 6493,8 | 100,0 |  |
|  | Вне городской черты: | 49,8 |  |  |

Таблица 3.2.

Основные технико - экономические показатели

| № п/п. | Показатели | Ед. изме рения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчет ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель | га | 6459,38 | 6459,38 | 6459,38 |
|  | Население |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения | тыс. чел. | 31,0 | 32,0 | 34,0 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | тыс.чел./% | 5,6/18,1 | 5,95/18,6 | 6,7/19,6 |
|  | население в трудоспособном возрасте | тыс.чел./% | 19,5/62,9 | 19,9/62,2 | 20,7/61,0 |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 5,9/19,0 | 6,15/19,2 | 6,6/19,4 |
| 4. | Численность занятого населения | тыс.чел./% | 16,8/54,2 | 17,6/55,0 | 18,76/55,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | градообразующая группа | тыс.чел./% | 8,2/26,4 | 8,7/27,2 | 10,3/30,4 |
|  | обслуживающая группа | тыс.чел./% | 4,1/13,3 | 5,4/17,0 | 7,1/21,0 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 5. | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 664,7 | 720,0 | 850,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 9-этажный |  | 48,8 | 48,8 | 72,8 |
|  | 4-5-этажный |  | 218,2 | 254,6 | 267,8 |
|  | 2-3-этажный |  | 87,7 | 131,7 | 234,9 |
|  | 1-этажный |  | 310,0 | 284,9 | 274,5 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м.кв. общ. пл. квартир | - | 604,2 | 584,2 |
| 7. | Убыль жилищного фонда | тыс.м.кв. общ. пл. квартир | - | 60,5 | 80,5 |

Окончание  таблицы 8.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | - | 115,8 | 265,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 9-этажное |  | - | - | 24,0 |
|  | 4-5-этажное |  | - | 36,4 | 49,6 |
|  | 2-3-этажное |  | - | 44,0 | 147,2 |
|  | 1-этажное |  | - | 35,4 | 45,0 |
| 9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 /чел. | 24,1 | 22,5 | 25,0 |
| 10. | Плотность населения | чел./га | 42 | 46 | 50 |
| 11. | Плотность жилого фонда | м2 /га | 897 | 1050 | 1256 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 12. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 799 | 1759 | 2289 |
|  | на 1000 человек | мест | 26 | 55 | 67 |
| 13. | Общеобразовательные школы-всего | мест | 4392 | 5154 | 5154 |
|  | на 1000 человек | мест | 141 | 161 | 152 |
| 14. | Больницы -всего | коек | 210 | 210 | 510 |
|  | на 1000 человек | коек | 6,8 | 6,6 | 15,0 |
| 15. | Поликлиники- всего | пос./смену | 960 | 960 | 1140 |
|  | на 1000 человек | пос./смену | 30,9 | 30,0 | 33,5 |
| 16. | Магазины - всего | м2 торг. пл. | 5749 | 7049 | 9949 |
|  | на 1000 человек | м2 торг. пл. | 185 | 220 | 292 |
| 17. | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб. мест | 37 | 187 | 337 |
|  | на 1000 человек | раб. мест | 1,2 | 3,1 | 9,9 |