СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от  27.09.2018    									              № 96

(Об утверждении нормативов градостроительного                                                (

проектирования Полысаевского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ», решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа «Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Полысаевского городского округа и внесения изменения в них» от 28.06.2018 № 68, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа:

РЕШИЛ:

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа.

2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Полысаевского городского округа» от 18.12.2014 № 130.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете «Полысаево».

4.Опубликовать настоящее решение в городской массовой  газете «Полысаево» и разместить   на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

| Глава Полысаевского городского округа В.П.Зыков | Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа Н.Е.Кентнер |
| --- | --- |

Исп. Зубарева Н.А.

Тел. 5 45 06

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета

от 27.09.2018 № 96

# НОРМАТИВЫ

# градостроительного проектирования Полысаевского городского округа

# Раздел 1. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа  (далее – Местные нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кемеровской  области, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Перечень принятых сокращений и обозначений

Таблица 1.1

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| РНГП | Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области |
| ОМЗ | Объект местного значения |
| гг. | годы |
| в т.ч. | в том числе |
| т.д. | так далее |
| др. | другие |

Принятые сокращения и единицы измерения

Таблица 1.2

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| кВ | киловольт |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| м | метр |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| куб. м/сут. | кубический метр в сутки |
| куб. м/год | кубический метр в год |
| кв. м | квадратный метр |
| тыс. кв. м | тысяча квадратных метров |
| куб. м | кубический метр |
| тыс. куб. м/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| чел. | человек |
| тыс. человек | тысяча человек |
| кв. м/человек | квадратных метров на человек |
| кв. м/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| га | гектар |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | тонн в сутки |
| тыс. т/год | тысяча тонн в год |
| мин. | минуты |
| тыс. кв. м общ. пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |

## Электро-, тепло-,  и водоснабжение населения, водоотведение

    - Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения городского округа приведены в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |
| Закрытая подстанция глубокого ввода 110/10 кВ с мощностью трансформаторов 2 x 80 МВА | Размер земельного участка, кв. м | 80Х80 |  |  |
| Переключательный пункт кабельных линий напряжением 110 кВ | Размер земельного участка, кв. м | 20х20 |  |  |
| Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА | Размер земельного участка, кв. м | 18х6 |  |  |
| Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 1000 кВА | Размер земельного участка, кв. м | 8х12 |  |  |
|  | Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой электрической нагрузки в зависимости от оборудования квартир плитами для нужд пищеприготовления, кВт на человека | Наименование | Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой электрической нагрузки, кВт на человека |  |  |
|  |  |  | с плитами на природном газе | с электроплитами |  |  |
|  |  | г. Полысаево | 0,26 | 0,31 |  |  |
| Прокладка подземных электрических сетей предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*». Электрические сети (объекты местного значения), независимо от способа прокладки, не должны проходить по территории: - земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности; - земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям. |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |
| Котельные. Котельные блочно-модульные (в случае обслуживания ОМЗ). Котельные установки (в случае обслуживания ОМЗ). Автономная (индивидуальная) котельная (в случае обслуживания ОМЗ). Крышная котельная (в случае обслуживания ОМЗ). Центральные тепловые пункты. Тепловые перекачивающие насосные станции. Магистральные тепловые сети. Распределительные тепловые сети, в том числе квартальные тепловые сети. | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности, га | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |  |
|  |  |  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |  |  |
|  |  | До 5 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  |  | Св. 5 до 10 (св. 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  | Св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |  |  |
|  |  | Св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |  |  |
|  |  | Св. 100 до 200 (св. 16 до 233) | 3,7 | 3,0 |  |  |
|  |  | Св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |  |  |
|  | Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке документации по планировке территории в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. |  |  |
|  | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, Вт на 1 кв. м общей площади здания по этажности для зданий строительства после 2015 г. | Этажность жилых зданий | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, Вт на 1 кв. м общей площади здания |  |  |
|  |  | 1–3 этажные одноквартирные отдельностоящие | 81 |  |  |
|  |  | 2-3 этажные одноквартирные облокированные | 67 |  |  |
|  |  | 4-6 этажные | 59 |  |  |
|  |  | 7-10 этажные | 52 |  |  |
|  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности – удельные расходы тепла на отопление жилых зданий (Вт на 1 кв. м общей площади здания) приняты в соответствии с Таблицей В.1 «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280). |  |  |
|  | Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды α, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sв, м2/чел. | Удельная величина тепловой энергии qhw, Вт/м2 |  |  |
|  |  | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |  |  |
|  |  | То же, с заселенностью 20м2/чел. | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |  |  |
|  |  | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |  |  |
|  |  | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17,0 |  |  |
|  |  | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |  |  |
|  |  | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |  |  |
|  |  | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |  |  |
|  |  | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |  |  |
|  |  | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |  |  |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |  |  |
|  |  | Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |  |  |
|  |  | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |  |  |
|  |  | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |  |  |
|  |  | Примечания: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.) 2. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. |  |  |
| Прокладка подземных тепловых сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*». Тепловые сети (объекты местного значения), независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории: - кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя; - земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности; - земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям. |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). | Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, га | Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут. | Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки, га |  |  |
|  |  | До 0,1 | 0,1 |  |  |
|  |  | Свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 |  |  |
|  |  | Свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 |  |  |
|  |  | Свыше 0,4 до 0,8 | 1,0 |  |  |
|  |  | Свыше 0,8 до 12 | 2,0 |  |  |
|  |  | Свыше 12 до 32 | 3,0 |  |  |
|  |  | Свыше 32 до 80 | 4,0 |  |  |
|  |  | Свыше 80 до 125 | 6,0 |  |  |
|  |  | Свыше 125 до 250 | 12,0 |  |  |
|  |  | Свыше 250 до 400 | 18,0 |  |  |
| Сооружения для забора подземных вод. | Размер земельного участка (границы первого пояса ЗСО), м | Размер земельного участка сооружения для забора подземных вод определяется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.2.1). |  |  |
| Сооружения для забора поверхностной воды. | Размер земельного участка (границы первого пояса ЗСО), м | Размер земельного участка сооружения для забора поверхностной воды определяется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.3.1). |  |  |
| Водоводы. | Размер земельного участка | Размер земельного участка (ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода) принимается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.3). |  |  |
| Резервуары для хранения воды. Насосные станции. | Размер земельного участка | Размер земельного участка (зона санитарной охраны) водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, принимается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 2.4.1). |  |  |
| Водопроводные сети. |  | Прокладка водопроводных сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, а также внутриквартальных сетей, в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*». Водопроводные сети (объекты местного значения) не должны проходить по территории: - земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности; - земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям. |  |  |
|  | Расчетный удельный среднесуточный расход холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды для проектируемой жилой застройки в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*(утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14). | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, среднесуточное (за год), л/сут. |  |  |
|  |  | без ванн | 125-160 |  |  |
|  |  | с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |  |  |
|  |  | с централизованным горячим водоснабжением | 230-350 |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| Канализационные очистные сооружения. | Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. | Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений, га |  |  |
|  |  |  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |  |  |
|  |  | До 0,7 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | Свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | Свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |  |  |
|  |  | Свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |  |  |
|  |  | Свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | Свыше 175 до 280 | 18 | 55 |  |  |  |
| Самотечные сети канализации. Напорные трубопроводы канализации. |  | Прокладка канализационных сетей предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*». Канализационные сети (объекты местного значения) не должны проходить по территории: - земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности; - земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям. |  |  |
| Коллекторы глубокого заложения. |  | Размер земельного участка для прокладки коллектора глубокого заложения определяется в соответствии с СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий». Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85. |  |  |
| Сливные станции. | Расположение сливной станции | Размер земельного участка, отводимого под сливную станцию и размер санитарно-защитной зоны от нее следует принимать по таблице 13 СП 42.13330.2011. и в соответствии с СП 32.13330.2012 |  |  |
| Снегоплавильные пункты. | Размер земельного участка для размещения снегоплавильного пункта в зависимости от его производительности. | Размер земельного участка, отводимого под снегоплавильный пункт, следует принимать в соответствии с СП 32.13330.2012. Размер санитарно-защитной зоны от него следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |  |
| КНС | Размер земельного участка | Размер земельного участка для размещения КНС определяется по расчету. Санитарно-защитная зона для КНС составит 15 – 30 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |  |
| КГН (камера гашения напора) | Размер земельного участка | Размер земельного участка для КГН согласно проекту. |  |  |
| Сети дождевой канализации |  | Прокладка сетей дождевой канализации предусматривается в пределах поперечных профилей улиц и дорог, в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*». Сети дождевой канализации (объекты местного значения) не должны проходить по территории: - земельных участков, в том числе образуемых земельных участков в частной, общей долевой, долевой и совместной собственности; - земельных участков, в том числе образуемых земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и планируемых к предоставлению в частную, общую долевую, долевую и совместную собственность, а также планируемых к предоставлению или предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям. |

Выбор системы водоснабжения территории жилой застройки надлежит производить на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

При проектировании системы водоснабжения следует руководствоваться расчетными параметрами расхода воды:

максимальными суточными расходами (куб. м/сут.) - при расчете водозаборных сооружений, станций водоподготовки и емкостей для хранения воды;

максимальными часовыми расходами (куб. м/ч) - при определении максимальной производительности насосных станций, подающих воду по отдельным трубопроводам в емкости для хранения воды;

секундными расходами воды в максимальный час (л/с) - при определении максимальной подачи насосных станций, подающих воду в водопроводы, магистральные и распределительные трубопроводы системы водоснабжения без емкости хранения воды и при гидравлическом расчете указанных трубопроводов;

следует принимать коэффициент (Кmax):

- суточной неравномерности водопотребления - 1,2;

часовой неравномерности водопотребления   - 1,4.

Расчетное среднесуточное водопотребление следует определять как сумму расходов воды на хозяйственно-бытовые, питьевые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

Расход воды на производственные нужды определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Выбор и расчет систем канализации, а также размещение очистных сооружений следует производить на основе технико-экономического сравнения вариантов и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В проектах очистных сооружений следует предусматривать только полную биологическую очистку. Для снижения зон негативного воздействия очистные сооружения должны производить обработку осадка на обезвоживающих установках.

Для отдельных районов в зависимости от их территориального расположения допускается применение местных систем канализования с локальными очистными сооружениями полной биологической очистки с доведением сбрасываемых очищенных сточных вод до требований водоемов рыбохозяйственного значения, хозяйственно-бытового и рекреационного назначения.

Для отдельно стоящих не канализованных индивидуальных домов, коттеджей и на территории зоны ведения садоводства и дачного хозяйства при расходе сточных вод до 1 куб. м/сут. допускается применение водонепроницаемых выгребов (септиков) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

Для уменьшения величин расчетного расхода для существующих и проектируемых сооружений канализации следует, как правило, включение в состав канализационных систем аварийно-регулирующих резервуаров           (далее – АРР), устанавливаемых в непосредственной близости от канализационных насосных станций.

Площадь земельного участка под АРР должна определяться расчетом исходя из конфигурации резервуара в плане, его рабочего объема, трассы прохождения подводящих и отводящих трубопроводов, а также с учетом откосов и дорог для проезда автотранспорта.

Размещение на селитебных территориях накопителей канализационных осадков не допускается.

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные показатели водоотведения могут быть пересмотрены по мере внедрения водосберегающих технологий.

Удельные показатели водоотведения допускается изменять (увеличивать или уменьшать) на 10-20% в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства.

## 1.2. Автомобильные дороги местного значения

1.2.1. Расчетные параметры улиц и дорог городского округа следует принимать по СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», таблица 8; сельских населенных пунктов в составе городского округа – там же, таблица 9.

1.2.2. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50-100 единиц.

1.2.3. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м | В населенном пункте | 500 |
|  |  | В общегородском центре | Не более 250 от объектов массового посещения |
|  |  | В районах индивидуальной жилой застройки | 600 м |
| Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях | Плотность, км/кв.км | В среднем по городу | 2,5 |

1.2.4. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

1.2.5. Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям – второстепенные проезды.

1.2.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метра - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

1.2.7. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

1.2.8.Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

1.2.9. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

1.2.10. Размещение проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям осуществлять в соответствии с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пункт 8.

1.3.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

1.3.1. Общая обеспеченность населения гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м; в условиях реконструкции допускается увеличивать дальность подходов до 1500 м.

1.3.2.Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются из расчета не менее 80 процентов расчетного парка индивидуального легкового автотранспорта, в том числе, процентов:

жилые территории - 40;

промышленные и коммунально-складские территории - 10;

общегородские и специализированные центры - 15;

зоны массового кратковременного отдыха - 15.

1.3.3.При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;

мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;

мопеды и велосипеды - 0,1.

1.3.4. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:

| для гаражей: |  |
| --- | --- |
| одноэтажных | 30 |
| двухэтажных | 20 |
| трехэтажных | 14 |
| четырехэтажных | 12 |
| пятиэтажных | 10 |
| наземных стоянок | 25 |

1.3.4.Гаражи для ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные  депо, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах городов.

1.3.5.Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных

участков для станций, га:

| на 10 постов | 1,0 |
| --- | --- |
| на 15 постов | 1,5 |
| на 25 постов | 2,0 |
| на 40 постов | 3,5 |

1.3.6. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций, га:

| на 2 колонки | 0,1 |
| --- | --- |
| на 5 колонок | 0,2 |
| на 7 колонок | 0,3 |
| на 9 колонок | 0,35 |
| на 11 колонок | 0,4 |

## 1.4. Физическая культура и массовый спорт

1.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта приведены в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.5.1.1

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| В области физической культуры и массового спорта |
| Спортивные залы | Кв.м | 80 на 1000 чел. |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | Кв.м зеркала воды | 20 на 1000чел. |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,19 на 1000 чел. |

1.4.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и спорта:

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные залы | Уровень территориальной доступности для населения | Транспортная доступность: |
|  |  | - для объектов городского значения – 1500м |
| Плавательные бассейны | Уровень территориальной доступности для населения | Транспортная доступность: |
|  |  | - для объектов городского значения – 30 минут; |
| Плоскостные сооружения | Уровень территориальной доступности для населения | Транспортная доступность: |
|  |  | - для объектов городского значения – 30 минут; |

1.4.3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

1.4.4.Предусматривать строительство многофункциональных спортивных площадок в рамках проектов строительства жилых комплексов.

## 1.5. Образование

1.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования приведены в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Дошкольные образовательные учреждения | Место | 85% от детей дошкольного возраста (1,5-6 лет) |
| Общеобразовательные учреждения | Место | 100% от детей (6,5-18 лет) |
| Организации дополнительного образования детей | Место | 30% от общего числа школьников |

1.6.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования приведены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| В области образования |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м/минут | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 300 м; - при одно-, двухэтажной застройке – 500 м. |
| Общеобразовательные организации | Уровень территориальной доступности для населения, м/минут | Пешеходная доступность: 500 м |
| Организации дополнительного образования | Уровень территориальной доступности для населения, м/минут | Пешеходная доступность: 500 м |

1.5.3. Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше трех.

На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные помещения для работы с детьми.

Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1-м этаже.

## 1.6. Культура

1.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культурно-досугового назначения приведены в таблице 1.6.1.1.

Таблица 1.6.1.1

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |
| Культурно-досуговые учреждения клубного типа | Ед. | 1 на 20000 человек |
| Общедоступная универсальная библиотека | Ед. | 1 на 20 000 человек |
| Краеведческий музей | Ед. | 1 |
| Тематический музей | Ед. | 1 |

1.6.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области культуры приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Библиотеки | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: 30 минут |
| Учреждения культуры клубного типа | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Пешеходная доступность: 30 минут |
| Музеи | Уровень территориальной доступности для населения, минут | Транспортная доступность: 30 минут |

## 1.7. Здравоохранение

1.7.1. Объекты в области здравоохранения при подготовке градостроительной документации в сфере полномочий местного значения городского округа учитываются в соответствии с действующими документами территориального планирования регионального и федерального уровней, а также на основании задания на проектирование.

1.7.2. В составе документов территориального планирования, проектов планировки территории в обязательном порядке указываются сведения о существующих объектах в области здравоохранения, расположенных в границах проектирования или за пределами границ проектирования, но обслуживающих проектируемую территорию (в том числе планируемое включение в зону обслуживания).

1.7.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения приведены в таблице 1.7.3.1.

Таблица 1.7.3.1

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |

Учреждения здравоохранения

| Стационары | Коек | 13,47 коек на 1000 жителей |
| --- | --- | --- |
| Амбулаторнополиклинические учреждения | Посещений в смену | 18,15 посещений в смену на 1000 жителей |

1.7.3. При проектировании территорий нового жилищного строительства предусматривать мощность учреждений амбулаторно-поликлинического типа не менее 18,15 посещений в смену на 1000 жителей. Размер земельного участка для учреждений амбулаторно-поликлинического типа из расчета: 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га для отдельно стоящего здания.

1.7.4. При размещении новых лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, размер земельных участков следует определять исходя из СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

1.7.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных учреждений амбулаторно-поликлинического типа:

-не более 30 минут с использованием общественного транспорта;

1.7.6. Размещение аптечных организаций предусматривается заданием на проектирование. Размер земельного участка для размещения отдельно стоящего здания аптеки составляет для аптек I-II групп – 0,3 га, III-V групп -  0,25 га,  VI-VIII групп – 0,2 га.

## 1.8. Благоустройство

1.8.1. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городского округа, следует принимать по таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Объекты озеленения общего пользования | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | Городской округ | 8 |
|  | Размер земельного участка объектов озеленения рекреационного назначения, не менее га | Парки | 15 |
|  |  | Сады | 3 |
|  |  | Скверы | 0,5 |
|  | Площадь озеленения территорий объектов рекреационного назначения, % | 70% |
|  | Число единовременных посетителей территории парков, человек на гектар | Для городских парков | 100 |
|  |  | Для парков зон отдыха | 70 |

1.8.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области благоустройства (озеленения) территории  указаны в таблице 1.9.2.1.

Таблица 1.8.2.1

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Объекты озеленения общего пользования | Уровень территориальной доступности для населения, мин., м | Для городских парков | 20 мин. на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) |
|  |  | Для парков планировочных районов | 15 мин. (время пешеходной доступности) |
|  |  | Для садов, скверов и бульваров | 10 мин. (время пешеходной доступности) |
| Прочие объекты рекреационного назначения | Уровень территориальной доступности для населения, мин., час | Для зон массового кратковременного отдыха | Не более 1,5ч (на общественном транспорте) |

## 1.9. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

1.10.1. Санитарная очистка территории населенных пунктов должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Потребность в размещении новых объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов осуществляется на основе расчета нормативных параметров развития с учетом параметров существующих объектов.

1.10.2. Нормы накопления коммунальных отходов принимаются в соответствии с нормативами накопления коммунальных отходов, действующими в городском округе и утверждаемыми органом местного самоуправления, а в случае отсутствия утвержденных нормативов - согласно таблице 1.10.2.1.

Таблица 1.10.2.1

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов на 1 человека в год |
| --- | --- |
|  | кг |
| Твердые: |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 350 |
| от прочих жилых зданий: При использовании угля для местного отопления | 450 650 |
| Общее количество по городскому округу с учетом общественных зданий | 490 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - |
| Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков, кг на чел/год | 5 |

1.10.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в области утилизации коммунальных и промышленных отходов указаны в таблице 1.10.3.1.

Таблица 1.10.3.1

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Полигоны коммунальных и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год | Предприятия по промышленной переработке коммунальных отходов | 0,05 |
|  |  | Склады свежего компоста | 0,04 |
|  |  | Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) | 0,05 |
|  |  | Поля компостирования | 0,5 - 1,0 |
|  |  | Поля ассенизации | 2 - 4 |
|  |  | Сливные станции | 0,02 |
|  |  | Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
|  |  | Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Размер земельного участка, кв. м | Не менее 600 |
|  | Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м | До жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 |
|  |  | До автомобильных, железных дорог | 300 |
|  |  | До скотопрогонов и пастбищ | 200 |
| Предприятия по утилизации биологических отходов | Минимальные расстояния, м | До жилых, общественных зданий | 1000 |

# Раздел 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей

## 2.1. Термины и определения

2.1.1. Основные термины и определения, используемые в Местных нормативах, приведены в справочном приложении 1 Местные нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа

## 2.2. Цели и задачи разработки проекта Местных нормативов

2.2.1. Цели:

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека посредством установления (или изменения) расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Создание благоприятной градостроительной среды (безопасность, социальный комфорт, инвестиционная привлекательность, пространственно-средовое многообразие, культурно-историческая преемственность, природно-ландшафтная идентичность, инвестиционная открытость).

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с требованиями Главы 3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации (введена Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ).

Приведение состава и содержания Местных нормативов в соответствие с требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521.

2.2.2. Задачи:

– обеспечение соответствия объектов градостроительного нормирования -  объектам градостроительного  проектирования – объектам, определённым в генеральном плане городского округа, объектам, определяемым в документации по планировке территории, проектам межевания территории, градостроительным планам земельного участка;

– учёт природно-ландшафтных, культурно-топографических, демографических, социально-экономических  и градостроительных особенностей города Полысаево;

– учёт действующих документов территориального планирования, действующих документов в области социального и экономического развития города Полысаево.

## 2.3.   Социально-экономические и иные условия развития Полысаевского городского округа , влияющие на установление расчетных показателей

Полысаевский городской округ расположен в центральной экономической зоне Кузбасса, в центре Кузнецкой котловины на пересечении транспортных магистралей, связывающих юг и север Кузбасса.

Расстояние до областного центра (г. Кемерово) – 85 км, до крупнейших городов Западной Сибири (Новосибирска, Томска, Барнаула) в пределах 250-350 км, до г. Москва – 3200 км.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в 12 км от города.

На северо-западе граничит с г. Ленинском-Кузнецким, который расположен в 14 км от г. Полысаево. До января 1999 года г. Полысаево был подчинен Ленинску-Кузнецкому. После принятия Закона Кемеровской области от 19.01.1999г. №11-ОЗ «О муниципальных образованиях в Кемеровской области и порядке их реорганизации», г. Полысаево признан самостоятельным муниципальным образованием в составе Кемеровской области.

Площадь территории в границах городского округа составляет 65 кв.км.

Полысаевский городской округ  характеризуется наличием полезных ископаемых.

Основное природное богатство территории - каменный уголь энергетических марок Д, ДГ и Г, который может также использоваться для коксования в металлургических целях.

Объем производства угольных предприятий занимает 97% от общего объёма производства города. Горные отводы шахт составляют 80% территории городского округа.

Полысаево является классическим примером угольного моногорода – градообразующие предприятия-шахты.

В целом, экономический потенциал города Полысаево определяется следующими факторами:

- территориальное расположение в центре Кузбасса и развитая транспортная инфраструктура;

- имеющиеся запасы угля (при современном уровне добычи хватит на 50 лет и более);

- наличие развитой инженерной инфраструктуры (связь, тепло-, водо- и электроснабжение;

- наличие в городе трудовых ресурсов.

Полысаево является малым городом с численностью населения 29,1 тыс. человек.

Таблица 1

Динамика численности населения

| Наименование показателя | Период |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Численность населения на конец года, чел. | 30262 | 29894 | 29723 | 29466 | 29134 |
| Число родившихся, чел. | 442 | 430 | 375 | 356 | 333 |
| в расчете на 1000 чел. | 14,6 | 14,3 | 12,6 | 12,0 | 11,4 |
| Число умерших, чел. | 424 | 408 | 471 | 445 | 356 |
| в расчете на 1000 чел. | 14,0 | 13,6 | 15,8 | 15,0 | 12,2 |
| Естественный прирост(убыль), чел. | 18 | 22 | -96 | -89 | -23 |
| Число прибывших, чел | 609 | 510 | 738 | 648 | 543 |
| Число выбывших, чел. | 844 | 900 | 813 | 817 | 829 |
| Миграционный прирост (отток), чел. | -235 | -390 | -75 | -169 | -286 |

За последние годы наблюдается уменьшение численности населения, в основном, как за счет естественной убыли населения, так и за счет миграционного оттока.

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) в анализируемый период ежегодно снижается, при этом коэффициент смертности (число умерших на 1000 населения) не имеет определенной динамики.

Таблица 2

Возрастная структура населения

| Возрастная группа | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Число граждан моложе трудосп. возраста 0-6 лет 7-15 лет | 6144 3119 3025 | 20,2 10,2 9,9 | 6268 3173 3095 | 20,7 10,5 10,2 | 6363 3111 3252 | 21,3 10,4 10,9 | 6453 2991 3462 | 21,7 10,1 11,6 | 6471 2865 3606 | 22,0 9,7 12,2 |
| Число граждан трудосп. возраста, чел. | 17670 | 58,0 | 17156 | 56,7 | 16582 | 55,5 | 16040 | 54,0 | 15623 | 53,0 |
| Число граждан старше трудосп. возраста, чел. | 6665 | 21,8 | 6838 | 22,6 | 6949 | 23,2 | 7230 | 24,3 | 7372 | 25,0 |
| Общая численность населения округа на начало года | 30479 | 100,0 | 30262 | 100,0 | 29894 | 100,0 | 29723 | 100,0 | 29466 | 100,0 |

Анализируя возрастной состав населения Полысаево, следует отметить, что за последние 5 лет наметилась тенденция к снижению количества населения в трудоспособном возрасте и увеличению доли граждан, старше трудоспособного возраста (таблица 2).

Однако увеличилась доля населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет),  ее динамика носит положительный характер, как в ретроспективном, так и в перспективном периоде.

В частности, увеличивается количество детей школьного возраста, что обуславливает необходимость развития системы образования, культуры, физкультуры и спорта.

Сеть и структура муниципальной системы образования в последние годы претерпевает значительные изменения за счет строительства новых современных образовательных учреждений, оптимизации сети и реорганизации учреждений.

В настоящее время (по состоянию на начало 2018 года) на территории города функционируют одно государственное профессиональное образовательное учреждение «Полысаевский индустриальный техникум», готовящий как специалистов начального, так и среднего профессионального образования, а также 20 муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования Полысаевского городского округа, из которых:

-9 дошкольных учреждений,

-5 основных общеобразовательных школ,

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа – интернат №23»,

- Дом детского творчества им. Б.Т. Куропаткина,

- Информационно – методический центр (отдел опеки и попечительства),

- Комбинат питания,

- Централизованная бухгалтерия управления образования Полысаевского городского округа.

ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» осуществляет подготовку кадров среднего профессионального образования по специальностям: «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных  машин и оборудования», «Коммерция», «Экономика и бухгалтерский учет», начального профессионального образования по специальностям: «Машинист дорожных и строительных машин (машинист бульдозера - тракторист)», «Мастер по обработке цифровой информации», «Слесарь по ремонту строительных машин», «Продавец, контролер – кассир», «Машинист дорожных и строительных машин (машинист экскаватора одноковшового  - тракторист)».

В целом численность обучающихся в ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» ежегодно составляет около 500 человек.

В общеобразовательных учреждениях города обучается 3,8 тыс. детей, что на 2% больше, чем в предыдущем учебном году (3,7 тыс.детей).

Важную роль в образовательном комплексе округа выполняет система дополнительного образования детей. В настоящее время в системе дополнительного образования Полысаево функционирует 4 учреждения, в которых занимаются более 2,5  тыс.детей в возрасте от 5 до 18 лет: МБОУ ДО "Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина", МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Полысаево, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 54».

В последние годы активно реализовывались проекты по строительству дошкольных учреждений, что позволило минимизировать проблему нехватки мест в детских учреждениях, однако остается нерешенной проблема обеспечения их доступности для населения. Остаются места, не попадающие в радиус обслуживания детских садов.

Сеть учреждений культуры в последние годы значительных изменений не претерпела. Организацией досуга населения, развитием народного творчества, библиотечного и художественного образования в городе занимаются 2 культурно-досуговых учреждения, МБУК «Централизованная библиотечная система им. Горького», включающая центральную библиотеку и 4 филиала, а также школа искусств.

Спортивная инфраструктура в Полысаево представлена 109 спортивными сооружениями, в том числе: стадион, 72 плоскостных спортивных сооружения, 12 спортивных залов, стрелковый тир, 2 бассейна, лыжероллерная трасса, тренажерные залы и др.

По итогам 2017 года, доля населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом составила 39,6% от общей численности населения городского округа.

Доля обучающихся школ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся - 82,5%.

Исходя из данных таблицы 2, очевидно, что увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста, что указывает на необходимость развития системы здравоохранения.

В Полысаевском городском округе сфера здравоохранения представлена государственным автономным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Полысаевская городская больница», которое включает стационарное учреждение на 100 мест, сеть амбулаторно-поликлинических учреждений (детская и взрослая поликлиники)  на 267 посещений, женскую консультацию, родильное отделение, отделение скорой медицинской помощи.

Действующая больничная сеть нуждается в проведении реконструкции и капитальном ремонте помещений. Данные работы планируются в среднесрочной перспективе, а также планируется размещение дополнительных амбулаторно-поликлинических учреждений в местах нового массового жилищного строительства.

Отмечается рост  коммерческих медицинских учреждений, включая частные медицинские центры, кабинеты стоматологии, массажные салоны, что позволило увеличить доступность медицинской помощи по ряду направлений здравоохранения. Развитие сети негосударственных медицинских учреждений на перспективу будет определяться ростом уровня жизни и, соответственно, платежеспособностью населения.

Активно развивается жилой сектор: в 2016 году организациями всех форм собственности введено в эксплуатацию 11,8 тыс.кв.м. общей площади жилого фонда.

Удельный вес жилых домов, построенных населением, в отдельные годы в период с 2013г. по 2017г. составил от 28% до 73% (в 2013-30%, в 2014-73%, в 2015-28%, в 2016-58%, в 2017–54%).

## 2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части проекта Местных нормативов градостроительного проектирования.

2.2.1. Основные принципы разработки и применения нормативов градостроительного проектирования Полысаевского городского округа

1) разработка Местных нормативов основана на следующих принципах законодательства о градостроительной деятельности:

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;

- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;

- ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

- принцип законности предполагает разработку и применение Местных нормативов градостроительного проектирования в точном соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Полысаевский городской округ и другими нормативными актами;

- содержание, порядок подготовки и утверждения Местных нормативов градостроительного проектирования определены статьями 29.2, 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 12.07.2006г. № 98-ОЗ «О градостроительной деятельности» с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- принцип взаимосвязи предполагает использование региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области в качестве основы для разработки Местных нормативов как инструмента управления развитием территории на уровне местного самоуправления, обеспечивающего количественно измеримый перевод решений документов стратегического планирования в решения градостроительной документации регионального и муниципального уровней;

- принцип иерархичности предполагает подчинение расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования предельным значениям расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области;

- принцип обязательности предполагает необходимость использования региональных нормативов градостроительного проектирования для субъектов градостроительной деятельности при подготовке градостроительной документации;

- принцип гласности предполагает опубликования утвержденных Местных нормативов в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органов власти, размещения утвержденных Местных нормативов градостроительного проектирования в ФГИС ТП;

- принцип учета общественных приоритетов предполагает определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения с учетом представлений населения о желаемом уровне комфорта, определенных, в том числе, в процессе сбора предложений при подготовке Местных нормативов;

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения устанавливают количественную взаимосвязь между целевыми показателями документов стратегического планирования и параметрами объектов местного значения, размещение которых предусматривается схемой территориального планирования Кемеровской области, Генеральным планом Полысаевского городского округа ;

3)  обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории предусмотрена частью 1.1 пункта 1 статьи 15, пунктом 2 статьи 20, пунктом 3 статьи 24, пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4)  обязательность соблюдения требований местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке правил землепользования и застройки обусловлена:

- обязательностью подготовки документации по планировке в соответствии с требованиями региональных и местных нормативов градостроительного проектирования;

- возможностью внесения на основании документации по планировке территории изменений в правила землепользования и застройки, в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, установленной частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при отсутствии утвержденной документации по планировке территории предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в правилах землепользования и застройки рекомендуется определять, в том числе, в соответствии с Местными нормативами;

5) установление красных линий и линий отступа от красных линий составляет значительную и важную часть решений документации по планировке территорий, но при этом требования к их установлению комплексно не отражены в каком-либо одном нормативном правовом акте. Включение в Местные нормативы требований и рекомендаций по установлению красных линий, а также требований и рекомендаций по установлению линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений основано на положениях Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области;

6) соблюдение требований по обеспечению охраны окружающей среды, требований по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований к мероприятиям по гражданской обороне необходимо при формировании решений документов территориального планирования и материалов по обоснованию указанных документов. Данные требования основаны на положениях Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области. К таким требованиям относятся:

- требования по обеспечению охраны окружающей среды;

- требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требования к мероприятиям по гражданской обороне.

2.2.2. Общие положения обоснования расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Полысаевского городского округа:

Установление расчетных показателей в Местных нормативах должно выполняться с учетом территориальных особенностей городского округа, выраженных в природно-климатических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

2.2.3. В нормативах градостроительного проектирования предельные расчетные показатели приведены в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, Земельного Кодекса РФ, СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и других федеральных нормативных правовых и нормативно-технических документов, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения:

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Федеральные нормативные правовые и нормативно- технические документы |
| --- | --- | --- |
| ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| Полысаевского городского округа |

|  | Объекты инженерного обеспечения: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - объекты электроснабжения | СП 42.13330.2011, ПУЭ, РД 34.20.185-94, Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста- новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | - объекты теплоснабжения | СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011, СП 89.13330.2012, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | - объекты водоснабжения | СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1110-02, Водный кодекс Российской Федерации |
|  | - объекты водоотведения | СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водный кодекс Российской Федерации |
|  | - размещение сетей инженерного обеспечения | СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011, СП 31.13330.2012, СП 62.13330.2011*, СП 32.13330.2012, СНиП 41-02-2003, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
|  | Автомобильные дороги местного значения: |  |
|  | - сеть улиц и дорог городских населенных пунктов | СП 34.13330.2012, СП 42.13330.2011 СП 35.13330.2011, СП 122.13330.2012, СП 37.13330.2012 СП 30-102-99, Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
|  | - объекты дорожного сервиса | СП 42.13330.2011 |
|  | - объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | СП 42.13330.2011, СП 34.13330.2012, с учетом особенностей городского округа |
|  | - автомобильные стоянки | СП 113.13330.2012, СП 30-102-99, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта | СП 31-112-2004, СП 35-103-2001, СП 59.13330.2012, СП 42.13330.2011, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» |
|  | Объекты образования | СП 42.13330.2011СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» |
|  | Объекты здравоохранения | СП 42.13330.2011, СП 158.13330.2014, СП 146.13330.2012, Распоряжение Правительства Российской Феде- рации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» |
|  | Объекты культуры и искусства | СП 42.13330.2011, СП 31-103-99 Распоряжение Правительства Российской Феде- рации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» |
|  | Рекреационные объекты для массового отдыха населения: |  |
|  | - озелененные территории общего пользования | СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011, СанПиН 2.4.1.2660-10, СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.1.3.2630-10 |
|  | - объекты массового кратковременного отдыха населения | СП 42.13330.2011, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88 |
|  | Объекты размещения, обезвреживания отходов | СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.7.1322-03 СП 2.1.7.1038-01, СНиП 2.01.28-85 |
|  | Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения | СП 42.13330.2011 |

## 2.3. Перечень исходных данных (в том числе нормативных правовых актов и иных документов), использованных при подготовке проекта Местных нормативов

2.6.1. В Местных нормативах использованы ссылки на нормативные правовые акты, нормативно-технические документы и стандарты Российской Федерации, которые приведены в справочном приложении 2.

2.6.2. При подготовке проекта Местных нормативов использованы следующие документы:

- Генеральный план Полысаевского городского округа;

- проекты планировки территории;

- муниципальные программы;

- Положение о  порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Полысаевского городского округа и внесение изменений в них, утвержденное решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 28.06.2018 № 68.

# Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей

## 3.1. Область применения Местных нормативов, включая сведения о видах градостроительной и иной деятельности, осуществляемых с применением Местных нормативов

1. Нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа  разработаны в целях:

- создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Полысаевского городского округа ;

- создания условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктур и благоустройства;

- установления минимальных расчетных показателей уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, основных параметров земельных участков и объектов капитального строительства с учетом демографических, социально-экономических и других особенностей Полысаевского городского округа, предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов среды обитания.

2. Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеровской  области с учетом территориальных, природных, исторических, социально-экономических и иных особенностей Полысаевского городского округа .

3. Местные нормативы содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

4. Местные нормативы применяются совместно с техническими регламентами и сводами правил (до введения в действие технических регламентов и сводов правил - СНиПами и отраслевыми нормативными документами), действующими в сфере градостроительства.

5. Местные нормативы обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории Полысаевского городского округа, независимо от их организационно-правовой формы.

6. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Местные нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и внесении изменений в следующие документы применительно к территории Полысаевского городского округа:

1) градостроительная документация: Генеральный план Полысаевского городского округа, проекты планировки и проекты межевания территорий городского округа;

2) в составе Правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа устанавливаются параметры застройки в зависимости от территориальных зон, но не менее предельно допустимых значений, установленных Местными нормативами;

3) принятие решений о развитии застроенных территорий;

4) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа;

5) документы в сфере строительства и реконструкции объектов капитального строительства, проекты развития территории и объектов капитального строительства, материалы по обоснованию таких проектов, выполняемых в следующих областях:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

г) объекты благоустройства территории, иные объекты местного значения городского округа, необходимые для реализации полномочий местного значения городского округа;

6) иные документы, в составе которых выполняются расчеты (и/или проектирование) объемов развития объектов капитального строительства и иных объектов местного значения городского округа в указанных областях;

7) при подготовке задания на выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства;

8) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа.

8. Местные нормативы применяются при подготовке условий аукционов, тендеров на право заключения договора о развитии застроенной территории.

9. Местные нормативы учитываются при проведении государственной экспертизы,  подготовке и рассмотрении проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, иных случаях.

10. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

11. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проектами планировки территории с учетом особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются:

- красные линии;

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды;

- линии связи;

- объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

- границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (в том числе линейных объектов).

12. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Проектами межевания территории устанавливаются:

- красные линии, линии регулирования застройки, в том числе отступа от красных линий, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения (в том числе линейных объектов);

- границы зон публичных сервитутов.

13. Границы территории проекта планировки и проекта межевания определяются исходя из возможности реализации целей подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории .

14. В Местных нормативах принята ступенчатая система организации социального, коммунально-бытового обслуживания населения, состоящая из объектов повседневного (шаговой доступности), периодического и эпизодического обслуживания с соответствующим расположением этих объектов в пределах квартала, микрорайона, населенного пункта, муниципального образования.

15. Дополнительно к требованиям Местных нормативов при подготовке проектной документации в сфере градостроительства необходимо соблюдение следующих обязательных требований:

- при подготовке проектов документов территориального планирования, проектов планировки территории, строительной проектной документации необходимо в обязательном порядке получать Задание на проектирование от органа МЧС, уполномоченного на данный вид деятельности, которое является обязательным приложением к проектной документации;

- при подготовке проектов планировки и межевания, строительной проектной документации необходимо в обязательном порядке получать Технические условия эксплуатирующих организаций, которые являются обязательным приложением к проектной документации.

16. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

- подготовке документов территориального планирования городского округа;

- разработке документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории)

- разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

22. Требования к формату материалов в составе градостроительной документации, разрабатываемой и утверждаемой для территории в границах Полысаевского городского округа  с целью ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа:

1) графическая часть генерального плана, проектов внесения изменений в генеральный план, правил землепользования и застройки передаются в формате Mapinfo в местной системе координат МСК-42 ;

2) графическая часть проектов планировки и проектов межевания территории передаются в формате Mapinfo в местной системе координат МСК-42 .

23. При подготовке градостроительной документации в обязательном порядке приводятся сведения:

1) о зонах с особыми условиями использования территорий и иных ограничениях градостроительной деятельности, в том числе:

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) транспортных коммуникаций, в том числе санитарные разрывы вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов и другие;

- санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения) инженерных коммуникаций;

- охранная зона транспортных коммуникаций;

- охранная зона инженерных коммуникаций;

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны охраняемых объектов;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе придорожные полосы и другие..

- 2) о территориях объектов культурного наследия;

3) об особо охраняемых природных территориях;

4) о месторождениях полезных ископаемых;

5) в составе проектов планировки дополнительно учитываются эксплуатационные разрывы от инженерных коммуникаций, красные линии и прочие линии регулирования застройки.

## 3.2. Правила применения Местных нормативов градостроительного проектирования.

3.2.1. Нормативная потребность муниципального образования в объектах обслуживания населения рассчитывается с учетом суммарной мощности расположенных на территории городского округа таких объектов всех форм собственности. В составе проектов документов территориального планирования и документации по планировке территории при определении нормативной потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения учитываются сведения о наличии действующих объектов обслуживания с учетом коммерческих, в том числе приводятся сведения о наличии объектов, их проектной вместимости, наличии резерва проектной вместимости, а также о техническом состоянии муниципальных объектов капитального строительства (потребность в реконструкции).

3.2.2. Размещение объектов обслуживания населения повседневного, периодического пользования в районах многоквартирной жилой застройки следует размещать с учетом основных планировочных элементов застройки - кварталов.  Основанием для определения размера являются радиусы доступности объектов повседневного пользования, требования к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки, требования пожарной безопасности, оптимальная конфигурация земельного участка.

Объекты повседневного пользования: детские сады, школы, продовольственные магазины - необходимо размещать в границах жилого квартала. В случае отсутствия на территории квартала объектов повседневного пользования допускается их размещение в близлежащих планировочных элементах с учетом максимально допустимого уровня пешеходной доступности - 650 метров.

Объекты периодического пользования следует размещать в жилой застройке в пределах максимально допустимого уровня пешеходной доступности - 1000 метров.

3.2.3. Размещение объектов повседневного, периодического пользования в районах индивидуальной, блокированной жилой застройки следует размещать с учетом равной удаленности от отдельных планировочных элементов с учетом возможности обеспечения доступа к школам путем организации школьного автобуса.

3.2.4. В состав документов территориального планирования и проектов планировки территории следует включать раздел «Требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

## Термины и определения

В Местных нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

- автономный (локальный) источник тепловой энергии - котельная, предназначенная для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий;

- антенно-мачтовое сооружение - инженерное высотное сооружение, предназначенное для размещения радиотехнического оборудования и антенно-фидерных устройств;

- благоустройство территории городского округа – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории городского округа мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- блокированные жилые дома - жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти, и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

- водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды;

- вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

- гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

- городской населенный пункт - населенный пункт (город, поселок городского типа), трудоспособное население которого преимущественно занято в промышленности, торговле и других отраслях, характерных для городских населенных пунктов;

- градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе города и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

- градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

- градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию;

- дом-интернат специальный (специальное отделение) - учреждение, предназначенное для лиц старшего возраста и инвалидов 18 лет и старше, вышедших из мест заключения и нарушителей общественного порядка из общих отделений. Учреждение включает помещения, аналогичные интернату общего типа, а также помещения охраны и безопасности, изолятор для нарушителей порядка, кабинеты нарколога и психолога;

- жилищный фонд, приспособленный для маломобильных групп, - многоквартирные жилые дома, обеспечивающие потребности маломобильных групп населения, включая: доступность квартиры или жилого помещения от уровня земли перед входом в здание; доступность из квартиры или жилого помещения всех помещений, обслуживающих жителей или посетителей; применение оборудования, отвечающего потребностям маломобильных групп населения; обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами;

- жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната);

- жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования;

- зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории;

- зоны массового кратковременного отдыха – это территории, выделенные для туристско-рекреационной деятельности, благоприятная по своим природным, социальным и градостроительным условиям для организации туризма, массового загородного отдыха, к ним относятся: базы отдыха, туристские базы, лагеря, привалы, кемпинги, трейлерные парки, рыболовно-охотничьи базы;

- индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка;

- квартал - основной планировочный элемент застройки, ограниченный красными линиями. В границах жилого квартала могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типов застройки;

- квартальные тепловые сети – распределительные тепловые сети внутри кварталов городской застройки (называются по территориальному признаку);

- котельная – комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения;

- котельная блочно-модульная – отдельно стоящая котельная, состоящая из блоков технологического оборудования, размещенных в строительном модуле;

- котельная установка – котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, топочными тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и использования тепловой энергии уходящих газов (экономайзерами, воздухоподогревателями и т.д.) и оснащенный средствами автоматического регулирования, контроля и сигнализации процесса выработки теплоносителя заданных параметров;

- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

- крышная котельная - котельная, располагаемая (размещаемая) на покрытии здания непосредственно или на специально устроенном основании над покрытием;

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

- линии отступа от красных линий - линии, определяющие места допустимого размещения зданий, строений, сооружений относительно красных линий;

- линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

- магистральные тепловые сети - тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах;

- маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.;

- место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

- микрорайон - планировочная единица функциональной структуры жилой зоны. Включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами;

- муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям;

- норма озеленения – это площадь озелененных территорий общего пользования, приходящаяся на одного жителя;

- норма предоставления площади жилого помещения по договору социального   найма - минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма;

- нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Кемеровской области, Полысаевского городского округа, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

- объекты благоустройства территории – территории городского округа, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования и другие территории;

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Кемеровской области, уставом Полысаевского городского округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие  городских округов.

- объекты периодического пользования - учреждения и предприятия, посещаемые не реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 15-минутной транспортной доступности (размещение преимущественно в границах районов городских населенных пунктов, административных центрах сельских поселений);

- объекты повседневного пользования - учреждения и предприятия, посещаемые не реже одного раза в неделю, расположенные в пределах пешеходной доступности (размещение преимущественно в пределах кварталов, сельских населенных пунктов);

- объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище и другое);

- объекты эпизодического пользования - учреждения и предприятия, посещаемые реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 30-, 60-минутной транспортной доступности (размещение преимущественно в общегородских центрах, административных центрах муниципальных районов);

- озелененная территория общего пользования - озелененная территория, предназначенная для различных форм отдыха. К озелененной территории общего пользования относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса;

- организации социального обслуживания - организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание, которые создаются и действуют в соответствии с правилами организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений;

- ответвление - участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к распределительным тепловым сетям;

- парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

- стоянка (стояночное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

- площадки отдыха - площадки вблизи автомобильной дороги для остановки транспортных средств с целью отдыха водителей и пассажиров в пути следования;

- подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

- правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

- распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

- распределительные тепловые сети - тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП;

- расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения;

- расчетные показатели объектов регионального значения - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения;

- сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

- санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами;

- система централизованного теплоснабжения (СЦТ) – система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты;

- сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

- сопряженная территория - населенные пункты, находящиеся в пределах транспортной доступности относительно общественно-деловых центров социального и культурно-бытового обслуживания;

- социальное обслуживание - деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-экономических, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, других услуг и материальной помощи на дому или в социальных службах, а также по проведению социальной адаптации и реабилитации граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- стоянка хранения легковых автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для кратковременной стоянки (не более 8 часов) автомобилей, так и для длительного хранения (более 8 часов) автомобилей;

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- тепловой пункт - сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя;

- теплоснабжение децентрализованное - теплоснабжение потребителей от источника тепловой энергии, не имеющего связи с энергетической системой;

- теплоснабжение централизованное - теплоснабжение нескольких потребителей, объединенных общей тепловой сетью от единого источника тепловой энергии;

- территория (жилой район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и проектные параметры застройки - плотность, набор функций, структуру строительства, параметры транспортной и инженерной инфраструктуры;

- трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

- улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

- утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- учетная норма площади жилого помещения – минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- централизованная система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы;

- элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, фонтаны, городская скульптура, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства;

- иные понятия, используемые в Местных нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

## Перечень законов и нормативных правовых актов

- Конституция Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 04.09.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;

- приказ Росстата от 08.12.2014 № 687 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»;

- ГОСТ Р 52880-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- ГОСТ Р 52492-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Социальные нормы и нормативы к услугам. Общие требования;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85;

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

- СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 98.13330.2012. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90;

- СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

- СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно-спортивные залы. Часть 1. Часть 2.;

- СП 31-113-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Бассейны для плавания;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

- СП 35-102-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

- СП 31-102-99. Свод правил по проектированию и строительству. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

- СП 35-103-2001. Свод правил по проектированию и строительству. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

- РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

- СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

- СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003;

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

- СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

- СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий;

- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

- СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей;

- СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест;

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических

отходов, утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.

- Закон Кемеровской области от 12.07.2006г. №98-ОЗ «О градостроительной деятельности»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденные постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2009 г. №406;

- Комплексная программа социально-экономического развития города Полысаево, утвержденная решением Совета народных депутатов Полысаевского городского Совета от 21.12.2011 № 12;

- Программа «Комплексное развитие моногорода Полысаевский городской округ Кемеровской области»;

- Муниципальная программа Полысаевского городского округа  «Развитие системы образования» на 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Полысаевского городского округа от 07.09.2017 № 1242;

- Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Культура» на 2018-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Полысаевского городского округа от 04.09.2017 № 1192;

- Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского городского округа», утвержденная постановлением администрации Полысаевского городского округа от 07.09.2017 № 1241;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов  цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 г. № 935/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1452/пр) ;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 г. № 869/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1446/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 г. № 870/пр (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 г. № 1447/пр);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 г. № 934/пр.